## Slide 1: Javno dostupni podaci
LIT101
napad
FIT101
P101
oznaka: normalno / napad
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
INFORMACIONA BEZBEDNOST INFRASTRUKTURNIH SISTEMA
Analiza podataka, skupovi SWaT i HAI i njihova primena u bezbednosti SCADA sistema
Od istraživačkih podataka do primene u projektu
Fakultet tehničkih nauka · Univerzitet u Novom Sadu
Novi Sad
Notes: Ova prezentacija nadovezuje se na prethodnu o SCADA sistemima. Bavi se javno dostupnim podacima koji se koriste u istraživanju bezbednosti industrijskih sistema, postupkom njihove analize, skupovima SWaT i HAI, značajem ovakvih podataka za informacione sisteme i načinom na koji ih primenjujemo u našoj SCADA platformi. Ilustracija prikazuje tri procesne promenljive i interval napada, što je tipičan oblik podataka o kojima govorimo.

## Slide 2: Sadržaj prezentacije
PREGLED
01
Javni podaci
Pojam, izvori, pregled skupova, FAIR principi, kvalitet i ograničenja.
04–10
02
Analiza
Tok analize, priprema, detekcija anomalija, metrike i zamke evaluacije.
11–20
03
SWaT i HAI
Ispitna postrojenja, sadržaj skupova, napadi, verzije i poređenje.
21–32
04
Bitnost
Uloga podataka u informacionim sistemima, rizici i upravljanje podacima.
33–38
05
Primena
Uvoz, mapiranje, kvalitet i reprodukcija podataka u našoj platformi.
39–45
Uvod · zašto su potrebni javno dostupni podaci (03)
Završni deo · zaključak i literatura (46–47)
Javno dostupni podaci
02
Notes: Prezentacija prati pet zadatih celina: javno dostupni podaci, analiza podataka, skup SWaT i dodatni skup HAI, bitnost ovakvih podataka u informacionim sistemima i primena stečenog znanja u našoj SCADA platformi.

## Slide 3: Zašto su potrebni javno dostupni podaci
UVOD
Problem
Podaci su poverljivi
Operateri kritične infrastrukture ne objavljuju podatke o svojim postrojenjima.
Napadi su retki i opasni
Napad se ne sme izvesti na stvarnom procesu radi prikupljanja primera.
Rezultati nisu uporedivi
Bez zajedničkih podataka svaka metoda se proverava na drugačijem uzorku.
Rešenje
Ispitna postrojenja
Umanjene replike stvarnih procesa namenjene istraživanju.
Kontrolisani napadi
Napadi se izvode po planu, a njihov početak i kraj precizno se beleže.
Javno objavljeni skupovi
Isti podaci dostupni su svim istraživačima, pa se metode mogu porediti.
Javno dostupni podaci
03
Notes: Istraživanje bezbednosti industrijskih sistema suočava se sa osnovnim problemom: podaci iz stvarnih postrojenja gotovo nikada nisu dostupni, a napadi na stvarne procese ne smeju se izvoditi. Odgovor zajednice su ispitna postrojenja, na kojima se napadi izvode kontrolisano, i javno objavljeni skupovi podataka, koji omogućavaju da se različite metode proveravaju na istim podacima.

## Slide 4: Javno dostupni podaci
01
DEO PRVI
Šta se smatra javno dostupnim podacima, odakle potiču, pod kojim uslovima se koriste i šta čini dobar skup podataka.
Pojam i kategorije
Izvori podataka
Pregled skupova
FAIR i licence
Kvalitet skupa
Ograničenja
Javno dostupni podaci
04
Notes: Prvi deo: javno dostupni podaci. Definišemo pojam, opisujemo izvore i najpoznatije skupove podataka iz oblasti bezbednosti industrijskih sistema, uslove njihovog korišćenja, kriterijume kvaliteta i ograničenja.

## Slide 5: Pojam i kategorije javno dostupnih podataka
01 · JAVNI PODACI
Javno dostupni podaci su podaci kojima može pristupiti svaki zainteresovani korisnik, slobodno ili pod objavljenim uslovima, bez posebnog odnosa sa vlasnikom podataka.
Otvoreni podaci
Podaci javnog sektora i institucija, u mašinski čitljivom obliku i pod otvorenom licencom.
Istraživački skupovi
Podaci sa ispitnih postrojenja i simulacija, sa označenim normalnim radom i napadima.
Obaveštajni podaci o pretnjama
Javne baze ranjivosti, bezbednosna upozorenja i opisi tehnika napadača.
Javno dostupan ne znači slobodan za svaku upotrebu: uslovi korišćenja, licenca i obaveza citiranja važe i za javne podatke.
Javno dostupni podaci
05
Notes: Pod javno dostupnim podacima podrazumevamo podatke kojima može pristupiti svako, slobodno ili uz prihvatanje objavljenih uslova. U bezbednosti industrijskih sistema razlikujemo tri kategorije: otvorene podatke javnog sektora, istraživačke skupove podataka sa ispitnih postrojenja, koji su glavna tema ove prezentacije, i javne obaveštajne podatke o pretnjama. Važno je naglasiti da dostupnost ne znači i neograničeno pravo korišćenja.

## Slide 6: Izvori podataka u bezbednosti OT sistema
01 · JAVNI PODACI
POREKLO PODATAKA
Fizički testbed
Realna oprema i fizika, ali malo postrojenje
HIL testbed
Stvarni kontroleri, deo procesa se simulira
Simulacija
Jeftina i ponovljiva, ali pojednostavljena
Stvarni sistemi
Najrealniji, ali retki i anonimizovani
VRSTA PODATAKA
Procesni podaci
Vremenske serije iz historiana
Mrežni saobraćaj
Snimci paketa (PCAP) i tokovi
Logovi i događaji
Zapisi uređaja, stanica i alarma
Javno dostupni podaci
06
Notes: Skupovi podataka razlikuju se po poreklu i po vrsti podataka. Fizička ispitna postrojenja daju realnu fiziku, ali su mala. Hardver u petlji, odnosno HIL, kombinuje stvarne kontrolere sa simuliranim delom procesa. Čiste simulacije su jeftine i ponovljive, ali pojednostavljene. Po vrsti, razlikujemo procesne podatke iz historiana, mrežni saobraćaj i logove. Skupovi kojima se bavimo pretežno sadrže procesne podatke.

## Slide 7: Pregled poznatih skupova podataka
01 · JAVNI PODACI
Skup | Izvor | Proces | Sadržaj | Pristup
SWaT | iTrust, SUTD, Singapur | Prečišćavanje vode | 51 senzor i aktuator, mreža | Na zahtev
WADI | iTrust, SUTD, Singapur | Distribucija vode | 123 senzora i aktuatora | Na zahtev
HAI | ETRI, Južna Koreja | Kotao, turbina, voda | Do 86 tačaka, više verzija | Slobodan
BATADAL | Takmičenje | Vodovodna mreža | Simulacija, satni podaci | Slobodan
Gas Pipeline | Mississippi State | Gasovod | Mrežni saobraćaj Modbus | Slobodan
Za detaljnu analizu izabrani su SWaT, kao najčešće korišćen skup u literaturi, i HAI, kao slobodno dostupan skup sa više verzija.
Javno dostupni podaci
07
Notes: Tabela prikazuje skupove koji se najčešće koriste u istraživanju bezbednosti industrijskih sistema. SWaT i WADI potiču sa istog instituta u Singapuru i dobijaju se popunjavanjem zahteva. HAI je skup južnokorejskog instituta ETRI i slobodno se preuzima. BATADAL je nastao za takmičenje u detekciji napada na simuliranoj vodovodnoj mreži, a skupovi sa Univerziteta Mississippi State sadrže mrežni saobraćaj gasovoda. Za detaljnu analizu izabrali smo SWaT i HAI.

## Slide 8: FAIR principi i uslovi korišćenja
01 · JAVNI PODACI
F
Pronalazljivi
Trajni identifikator i opisni metapodaci.
A
Dostupni
Jasan postupak pristupa, makar i uz autorizaciju.
I
Interoperabilni
Otvoreni formati i dokumentovana značenja polja.
R
Ponovo upotrebljivi
Licenca, poreklo i opis uslova nastanka.
Slobodna licenca
CC BY i CC BY-SA: navođenje autora, uz deljenje pod istim uslovima.
Pristup na zahtev
Obrazac i prihvatanje uslova, obično za istraživačku namenu.
Obaveza citiranja
Rad u kome je skup opisan navodi se u svakoj publikaciji.
Javno dostupni podaci
08
Notes: FAIR principi, koje su Wilkinson i saradnici objavili 2016. godine, opisuju kako naučni podaci treba da budu organizovani: pronalazljivi, dostupni, interoperabilni i ponovo upotrebljivi. Važno je da dostupnost ne zahteva potpuno otvoren pristup: dovoljno je da postupak bude jasno opisan. Zato i skupovi na zahtev, poput SWaT, mogu ispuniti ove principe. U praksi se susrećemo sa slobodnim licencama, pristupom na zahtev i obavezom citiranja izvornog rada.

## Slide 9: Elementi kvalitetnog skupa podataka
01 · JAVNI PODACI
Fizički podaci
Ulazi, izlazi i poremećaji, uz normalne režime rada i najverovatnije otkaze.
Mrežni podaci
Saobraćaj sa svih mreža i logovi bar kontrolera i HMI stanica.
Raznovrsni napadi
Napadi na integritet i dostupnost, prikriveni napadi i ceo tok od ulaska do cilja.
Precizne oznake
Jedinstvena oznaka svakog napada i oznaka režima rada za svaki zapis.
Sinhronizovano vreme
Usklađeni satovi svih čvorova, kako bi se procesni i mrežni podaci mogli povezati.
Dokumentacija
Opis postrojenja, promenljivih i napada dovoljan za ponavljanje eksperimenta.
Prema: A. Tantawy, „On the Elements of Datasets for Cyber Physical Systems Security”, 2022.
Javno dostupni podaci
09
Notes: Tantawy je 2022. godine sistematizovao elemente koje bi trebalo da sadrži dobar skup podataka za bezbednost kiber-fizičkih sistema. Pored fizičkih i mrežnih podataka, ključni su raznovrsni napadi, uključujući prikrivene, precizne oznake, sinhronizovano vreme i kvalitetna dokumentacija. Nijedan postojeći javni skup ne ispunjava sve ove zahteve, što je važno imati na umu pri tumačenju rezultata.

## Slide 10: Ograničenja javnih skupova podataka
01 · JAVNI PODACI
Mala postrojenja
Ispitno postrojenje ima mnogo manje promenljivih i režima rada od stvarnog.
Planirani napadi
Napadi su skriptovani, često izraženi i odvojeni periodima oporavka.
Kratko trajanje
Dani ili nedelje snimanja ne obuhvataju sezonske promene i starenje opreme.
Greške u podacima i oznakama
Kasnije verzije uklanjaju nestabilne periode i ispravljaju vremena napada.
Prezasićenost
Metode se godinama podešavaju prema istim skupovima, pa rezultati gube opštost.
Nepotpuna slika
Retko su istovremeno dostupni procesni, mrežni i podaci sa radnih stanica.
Dobar rezultat na javnom skupu je neophodan, ali ne i dovoljan dokaz da metoda radi u stvarnom postrojenju.
Javno dostupni podaci
10
Notes: Javni skupovi imaju ozbiljna ograničenja. Postrojenja su mala, napadi su planirani i često lako uočljivi, a snimanja traju kratko. Kasnije verzije skupova ispravljaju greške, na primer uklanjanjem perioda nestabilnog rada, što pokazuje da ni oznake nisu savršene. Pošto se iste skupove godinama koriste brojni autori, postoji rizik da se metode nesvesno prilagode baš tim podacima. Zato rezultat na javnom skupu treba tumačiti kao neophodan, ali ne i dovoljan dokaz.

## Slide 11: Analiza podataka
02
DEO DRUGI
Od sirove vremenske serije do vrednovane metode detekcije: priprema, modelovanje i pravilna evaluacija.
Tok analize
Struktura podataka
Eksplorativna analiza
Priprema
Pristupi detekciji
Greška rekonstrukcije
Invarijante
Metrike
Zamke evaluacije
Javno dostupni podaci
11
Notes: Drugi deo: analiza podataka. Prolazimo kroz ceo postupak, od razumevanja strukture podataka i njihove pripreme, preko osnovnih pristupa detekciji anomalija, do metrika i najčešćih grešaka pri vrednovanju rezultata.

## Slide 12: Tok analize podataka
02 · ANALIZA PODATAKA
1
Prikupljanje
Preuzimanje skupa, dokumentacije i opisa napada.
2
Razumevanje
Eksplorativna analiza promenljivih i režima rada.
3
Čišćenje
Nedostajuće vrednosti, nestabilni periodi i greške vremena.
4
Priprema
Normalizacija, kodiranje stanja i vremenski prozori.
5
Modelovanje
Učenje normalnog ponašanja i izbor praga.
6
Evaluacija
Metrike na odvojenom skupu sa napadima.
Postupak je iterativan: rezultati evaluacije često vraćaju analizu na korak razumevanja ili pripreme podataka.
Javno dostupni podaci
12
Notes: Analiza prati šest koraka. Najpre se preuzimaju podaci i dokumentacija, zatim se kroz eksplorativnu analizu razume ponašanje procesa. Sledi čišćenje i priprema podataka, pa modelovanje normalnog ponašanja i izbor praga za alarm. Na kraju se metoda vrednuje na odvojenom skupu koji sadrži napade. U praksi se ovi koraci ponavljaju više puta.

## Slide 13: Struktura procesnih podataka
02 · ANALIZA PODATAKA
Višedimenzionalna vremenska serija sa oznakom:
x
t
∈
ℝ
n
y
t
∈
{0, 1}
n broj senzora i aktuatora
t vremenski trenutak (korak 1 s)
y oznaka: 0 normalno, 1 napad
Vreme | LIT101 | FIT101 | AIT201 | … | y
10:00:00 | 521,8 | 2,47 | 262,0 | … | 0
10:00:01 | 522,0 | 2,46 | 262,0 | … | 0
10:00:02 | 522,3 | 2,47 | 262,0 | … | 0
… | … | … | … | … | …
11:12:40 | 812,6 | 2,51 | 261,8 | … | 1
Oblik zapisa u skupu SWaT. Vrednosti su ilustrativne. Svaki red je jedan trenutak, svaka kolona jedna promenljiva.
Javno dostupni podaci
13
Notes: Procesni podaci imaju oblik višedimenzionalne vremenske serije. U svakom trenutku t imamo vektor vrednosti svih n senzora i aktuatora, a u skupovima za vrednovanje i oznaku koja kaže da li je u tom trenutku trajao napad. U tabeli je prikazan tipičan oblik zapisa, sa vremenom, kolonama promenljivih i oznakom. Brojevi su ilustrativni, a označeni red predstavlja trenutak tokom napada.

## Slide 14: Eksplorativna analiza podataka
02 · ANALIZA PODATAKA
Deskriptivne statistike
Opseg, srednja vrednost, rasipanje i ekstremi svake promenljive.
Vrste promenljivih
Kontinualna merenja i diskretna stanja zahtevaju različitu obradu.
Korelacije i zavisnosti
Tok vode povezuje faze procesa, pa su promenljive međusobno zavisne.
Režimi rada i ciklusi
Punjenje i pražnjenje rezervoara, pokretanje i stabilizacija.
Promenljive bez informacije
Konstantni signali se uklanjaju ili posebno tumače.
LIT
FIT
MV
P
FIT2
LIT101
FIT101
MV101
P101
FIT201
slaba
jaka veza
Javno dostupni podaci
14
Notes: Pre bilo kakvog modelovanja potrebno je razumeti podatke. Eksplorativna analiza obuhvata osnovne statistike, razlikovanje kontinualnih i diskretnih promenljivih, međusobne zavisnosti i režime rada procesa. Matrica sa desne strane je ilustracija: ventil MV101 i protok FIT101 snažno su povezani, kao i pumpa P101 i protok u drugoj fazi. Upravo ovakve zavisnosti koriste metode detekcije, jer napad često narušava uobičajene odnose među promenljivima.

## Slide 15: Čišćenje i priprema podataka
02 · ANALIZA PODATAKA
01
Uklanjanje perioda stabilizacije na početku snimanja, kada proces još nije u ustaljenom radu.
02
Nedostajuće i nevažeće vrednosti se označavaju, a ne izmišljaju bez obrazloženja.
03
Diskretna stanja ventila i pumpi kodiraju se kao kategorije, a ne kao brojevi sa redosledom.
04
Normalizacija svodi promenljive različitih jedinica na uporedivu skalu.
05
Vremenski prozori čuvaju kontekst, jer se napad vidi u nizu trenutaka, a ne u jednom.
Standardizacija promenljive i
z
(i)
t
=
x
(i)
t
−
μ
i
σ
i
Prozor dužine w
W
t
=
[x
t−w+1
, … ,
x
t
]
Parametri μ i σ računaju se samo na skupu za obuku.
Javno dostupni podaci
15
Notes: Priprema obuhvata uklanjanje perioda stabilizacije, obradu nedostajućih vrednosti, pravilno kodiranje diskretnih stanja, normalizaciju i formiranje vremenskih prozora. Standardizacija oduzima srednju vrednost i deli standardnom devijacijom svake promenljive. Ključno je da se ovi parametri računaju samo na skupu za obuku, jer bi u suprotnom informacije iz test skupa procurele u model. Prozor dužine w obuhvata poslednjih w trenutaka i daje modelu vremenski kontekst.

## Slide 16: Pristupi detekciji anomalija
02 · ANALIZA PODATAKA
Statistički
Pragovi, kontrolne karte, kumulativne sume (CUSUM).
Jednostavni i objašnjivi
Slabi za višedimenzionalne veze
Zasnovani na modelu
Fizički model procesa i invarijante iz projektne dokumentacije.
Fizički utemeljeni
Zahtevaju poznavanje procesa
Mašinsko učenje
PCA, Isolation Forest, jednoklasni SVM.
Uče iz podataka
Osetljivi na izbor obeležja
Duboko učenje
LSTM mreže, autoenkoderi, generativni modeli.
Hvataju složene obrasce
Teško se objašnjavaju
Pošto su napadi retki, većina metoda uči samo normalno ponašanje i alarmira na svako značajno odstupanje.
Javno dostupni podaci
16
Notes: Pristupe detekciji anomalija možemo podeliti u četiri grupe. Statističke metode su jednostavne i objašnjive, ali teško hvataju veze između mnogo promenljivih. Metode zasnovane na modelu koriste fiziku procesa. Klasično mašinsko učenje i duboko učenje uče obrasce iz podataka, uz cenu teže objašnjivosti. Zajedničko većini je da uče samo normalno ponašanje, jer primera napada ima malo i ne mogu obuhvatiti sve buduće napade.

## Slide 17: Detekcija na osnovu greške predviđanja
02 · ANALIZA PODATAKA
Model predviđa ili rekonstruiše stanje
x̂
t
=
f(W
t−1
)
Greška u trenutku t
e
t
=
‖ x
t
−
x̂
t
‖
2
Pravilo alarma
e
t
>
τ
⇒ alarm
τ
e
napad
lažni alarm
vreme · ilustracija
Javno dostupni podaci
17
Notes: Veliki broj metoda radi po istom principu. Model, obučen samo na normalnim podacima, na osnovu prethodnog prozora predviđa ili rekonstruiše trenutno stanje. Razlika između stvarne i predviđene vrednosti je greška. Kada proces radi normalno, greška je mala. Kada napad naruši uobičajene odnose, greška raste i prelazi prag tau. Grafikon ilustruje i lažni alarm: kratak skok greške van perioda napada. Izbor praga je zato kompromis između osetljivosti i broja lažnih alarma.

## Slide 18: Procesne invarijante
02 · ANALIZA PODATAKA
Invarijanta je fizičko pravilo koje uvek važi u ispravnom radu. Primeri za prvu fazu postrojenja SWaT:
I1
MV101 = otvoren ⇒ FIT101 > 0
I2
MV101 = zatvoren ∧ P101 = isključena ⇒ |ΔLIT101| ≤ ε
Ako ventil propušta vodu, merač protoka mora pokazati protok. Bez dotoka i odvoda, nivo u rezervoaru ostaje praktično nepromenjen.
Prednosti
Objašnjiv alarm, bez potrebe za primerima napada i bez obuke na velikom skupu.
Ograničenja
Šum merenja i prelazni režimi zahtevaju toleranciju ε i kašnjenje.
Izvori invarijanti
Projektna dokumentacija, fizički model ili rudarenje pravila iz podataka.
Javno dostupni podaci
18
Notes: Invarijante su fizička pravila koja moraju važiti kada proces radi ispravno. Prvo pravilo kaže da otvoren ventil MV101 mora dati protok na meraču FIT101. Drugo kaže da se, kada je ventil zatvoren i pumpa isključena, nivo u rezervoaru ne sme menjati više od tolerancije epsilon. Napad koji lažira jednu promenljivu obično narušava neko od ovakvih pravila. Invarijante su objašnjive i ne zahtevaju primere napada, ali moraju uzeti u obzir šum i prelazne režime.

## Slide 19: Metrike za vrednovanje detekcije
02 · ANALIZA PODATAKA
Stvarno: napad
Stvarno: normalno
Alarm
TP
otkriven napad
FP
lažni alarm
Bez alarma
FN
propušten napad
TN
ispravno bez alarma
Preciznost
P =
TP
TP + FP
Odziv
R =
TP
TP + FN
F1 mera
F₁ =
2 P R
P + R
Javno dostupni podaci
19
Notes: Rezultat detekcije opisuje se matricom konfuzije. Stvarni pozitivni su otkriveni napadi, lažni pozitivni su lažni alarmi, lažni negativni su propušteni napadi, a stvarni negativni su trenuci bez napada i bez alarma. Preciznost kaže koliki deo alarma je opravdan, a odziv koliki deo napada je otkriven. F1 mera je harmonijska sredina ove dve veličine. U OT okruženju oba tipa greške su skupa: propušten napad može imati fizičke posledice, a česti lažni alarmi dovode do toga da operater prestane da veruje sistemu.

## Slide 20: Česte zamke pri vrednovanju
02 · ANALIZA PODATAKA
Neuravnotežene klase
Napadi su mali deo zapisa, pa tačnost izgleda visoko i kada detektor ne radi ništa.
Prilagođavanje tačaka
Ako se ceo napad računa kao otkriven zbog jednog pogotka, F1 mera postaje nerealno visoka.
Curenje podataka
Slučajna podela vremenske serije ili normalizacija na celom skupu otkrivaju budućnost modelu.
Prag izabran na testu
Prag podešen prema napadima iz test skupa daje optimistički rezultat.
Zanemareno vreme
Detekcija posle završetka napada nema praktičnu vrednost za operatera.
Preporuka
Izveštavati više metrika, vreme do detekcije i broj lažnih alarma po danu.
Javno dostupni podaci
20
Notes: Mnogi objavljeni rezultati na javnim skupovima precenjuju kvalitet metoda. Najčešći uzroci su neuravnotežene klase, postupak prilagođavanja tačaka, kod koga se ceo interval napada smatra otkrivenim ako je pogođen makar jedan trenutak, zatim curenje podataka i izbor praga na test skupu. Kim i saradnici su 2022. godine pokazali da prilagođavanje tačaka može dati visoku F1 meru čak i nasumičnom detektoru. Za OT je posebno važno vreme do detekcije, jer kasna detekcija ne sprečava posledice.

## Slide 21: SWaT i HAI
03
DEO TREĆI
Dva ispitna postrojenja i njihovi skupovi podataka: građa, sadržaj, napadi, verzije i međusobno poređenje.
Postrojenje SWaT
Arhitektura
Skup podataka
Oznake promenljivih
Napadi
Verzije
Postrojenje HAI
Poređenje
Javno dostupni podaci
21
Notes: Treći deo: skupovi SWaT i HAI. SWaT je najčešće korišćen skup u literaturi o detekciji napada na industrijske sisteme, a HAI je izabran kao dodatni skup jer je slobodno dostupan, ima više verzija i potiče sa drugačijeg postrojenja.

## Slide 22: Postrojenje SWaT: šest faza prečišćavanja
03 · SWAT I HAI
P1
Sirova voda
Dotok i skladištenje
P2
Predtretman
Hemijsko doziranje i analiza kvaliteta
P3
Ultrafiltracija
Membranska filtracija
P4
Deklorinacija
Uklanjanje hlora UV lampama
P5
Reverzna osmoza
Uklanjanje rastvorenih soli
P6
Ispiranje
Čišćenje UF membrana
voda za ispiranje
vraća se u P3
prečišćena voda
iTrust, SUTD, Singapur
Umanjena replika stvarnog postrojenja
Oko 19 litara u minuti
Svaka faza ima svoj PLC
Javno dostupni podaci
22
Notes: SWaT, odnosno Secure Water Treatment, jeste ispitno postrojenje instituta iTrust na Univerzitetu za tehnologiju i dizajn u Singapuru. To je umanjena replika postrojenja za prečišćavanje vode sa šest faza: dotok sirove vode, hemijski predtretman, ultrafiltracija, deklorinacija UV lampama, reverzna osmoza i ispiranje membrana ultrafiltracije. Postrojenje prerađuje oko 19 litara vode u minuti, a svakom fazom upravlja poseban PLC.

## Slide 23: Upravljačka arhitektura postrojenja SWaT
03 · SWAT I HAI
Nivo 3
Historian
Beleži sve vrednosti, izvor skupa
Nivo 2
SCADA i HMI
Nadzor, ručno upravljanje, inženjerska stanica
Nivo 1
PLC po fazi
Šest PLC-ova, uz rezervni za svaku fazu
Nivo 0
Polje
Senzori i aktuatori, ukupno 51
Dve mreže
Senzori i aktuatori povezani su sa PLC-ovima Ethernet prstenom, a PLC-ovi međusobno posebnom mrežom.
Protokoli
EtherNet/IP i CIP, standardni za industrijsku opremu.
Veza sa teorijom
Nivoi odgovaraju Purdue modelu iz prethodne prezentacije.
Javno dostupni podaci
23
Notes: Upravljačka arhitektura postrojenja SWaT prati Purdue model. Na nivou polja nalazi se 51 senzor i aktuator. Svakom od šest faza upravlja poseban PLC, uz rezervni kontroler. Iznad su SCADA sistem, HMI i inženjerska stanica, a historian beleži vrednosti svih promenljivih. Upravo su podaci historiana, zajedno sa snimljenim mrežnim saobraćajem, osnova objavljenog skupa podataka.

## Slide 24: Skup podataka SWaT iz 2015. godine
03 · SWAT I HAI
11
dana neprekidnog rada: 7 normalnih i 4 sa napadima
51
senzor i aktuator čije se vrednosti beleže
41
izveden napad tokom poslednja četiri dana
1 s
razmak između zapisa, oko 950.000 redova ukupno
Sadržaj
Podaci historiana u CSV obliku, snimljen mrežni saobraćaj i oznaka normalno ili napad za svaki zapis.
Pristup
Popunjavanjem zahteva na stranici instituta iTrust, uz uslove korišćenja i obavezu citiranja.
Javno dostupni podaci
24
Notes: Osnovni skup SWaT snimljen je u decembru 2015. godine tokom 11 dana neprekidnog rada. Prvih sedam dana postrojenje je radilo normalno, a u poslednja četiri dana izveden je 41 napad. Beleže se vrednosti svih 51 senzora i aktuatora, jednom u sekundi, što ukupno daje oko 950 hiljada redova, odnosno 11 puta 86.400 sekundi. Skup sadrži i snimljen mrežni saobraćaj, a pristup se dobija popunjavanjem zahteva instituta iTrust.

## Slide 25: Oznake senzora i aktuatora
03 · SWAT I HAI
Prefiks | Značenje | Vrednost | Primer
LIT | Merač i pokazivač nivoa | mm | LIT101
FIT | Merač i pokazivač protoka | m³/h | FIT101
AIT | Analizator kvaliteta vode | kontinualna | AIT201
DPIT | Merač razlike pritisaka | kontinualna | DPIT301
MV | Motorni ventil | diskretno stanje | MV101
P | Pumpa | diskretno stanje | P101
UV | UV lampa za deklorinaciju | diskretno stanje | UV401
Čitanje oznake
LIT
1
01
vrsta instrumenta · faza · redni broj
Imenovanje prati konvenciju ISA-5.1 iz prethodne prezentacije: prvo slovo je merena veličina, a naredna slova funkcija.
Javno dostupni podaci
25
Notes: Nazivi promenljivih u skupu SWaT prate konvenciju ISA-5.1. Prefiks označava vrstu instrumenta, prva cifra fazu procesa, a preostale cifre redni broj. Tako je LIT101 merač nivoa u prvoj fazi, a P101 prva pumpa te faze. Nivo se izražava u milimetrima, a protok u kubnim metrima na čas. Ventili, pumpe i UV lampe imaju diskretna stanja kodirana celim brojevima, čije je značenje opisano u dokumentaciji skupa.

## Slide 26: Tipologija napada u skupu SWaT
03 · SWAT I HAI
Jedna tačka
Više tačaka
Jedna faza
26
SSSP
4
SSMP
Više faza
2
MSSP
4
MSMP
Tačka napada
Jedan senzor ili aktuator čija se vrednost ili komanda menja.
Način izvođenja
Napadi su izvedeni preko mreže, lažiranjem vrednosti senzora i komandi aktuatorima.
Višefazni napadi
Najteži za otkrivanje, jer se posledica pojavljuje daleko od tačke napada.
Tipologija obuhvata 36 napada opisanih u literaturi, dok iTrust navodi ukupno 41 izveden napad.
Javno dostupni podaci
26
Notes: Napadi u skupu SWaT razvrstavaju se po dva kriterijuma: da li deluju na jednu ili više faza procesa i da li menjaju jednu ili više tačaka, odnosno senzora i aktuatora. Najviše je jednostavnih napada na jednu tačku u jednoj fazi. Višefazni napadi su najzahtevniji za detekciju, jer se njihova posledica pojavljuje u drugom delu postrojenja. Raspodela u matrici odnosi se na 36 napada opisanih u literaturi, dok institut iTrust navodi ukupno 41 izveden napad.

## Slide 27: Primer napada: prelivanje rezervoara
03 · SWAT I HAI
HH
H
L
LIT101
MV101
otvoren
zatvoren
napad
vreme · ilustracija prema opisu napada u dokumentaciji
1
Napadač drži ventil MV101 otvorenim i posle granice H.
2
Dotok se nastavlja, a nivo prelazi granicu HH.
3
Rezervoar T101 se preliva, što je fizička posledica napada.
Kako se otkriva
Narušeno je pravilo da ventil mora da se zatvori kada nivo dostigne granicu H.
Javno dostupni podaci
27
Notes: Grafikon ilustruje jedan od napada opisanih u dokumentaciji skupa SWaT, čiji je cilj prelivanje rezervoara u prvoj fazi. U normalnom radu nivo osciluje između donje granice L i gornje granice H, jer upravljačka logika otvara i zatvara ventil MV101. Tokom napada ventil ostaje otvoren, pa nivo prelazi kritičnu granicu HH. Napad narušava jednostavno pravilo koje povezuje nivo i stanje ventila, pa ga mogu otkriti i invarijante i metode zasnovane na grešci predviđanja. Oblik krivih je ilustrativan.

## Slide 28: Razvoj skupa SWaT kroz verzije
03 · SWAT I HAI
2015 · A1
Osnovni skup
11 dana, 41 napad. Dopuna iz 2018. uklanja prvih 30 minuta normalnih podataka.
2017 · A3
Normalan rad
136 sati mrežnog saobraćaja i podataka historiana, bez napada.
2019 · A4–A6
Kratki scenariji
Po 3 sata normalnog rada i 1 sat sa 6 napada, uključujući zlonamerni softver na inženjerskoj stanici.
2020 · A7
Kontrolni rad
Četiri pokretanja od 2 ili 4 sata, sa mrežnim saobraćajem, bez napada.
2023 · A9
Dugi rad
105 sati zajedničkog rada sa postrojenjem WADI, bez napada.
U radu se uvek navodi tačna verzija skupa, jer se verzije razlikuju po sadržaju i ispravkama.
Javno dostupni podaci
28
Notes: Skup SWaT nije jedan nepromenljiv fajl, već porodica izdanja. Osnovno izdanje iz 2015. godine je najčešće korišćeno, a dopuna iz 2018. godine uklanja početnih 30 minuta normalnih podataka, koji su beležili pražnjenje rezervoara tokom održavanja. Kasnija izdanja donose duže snimke normalnog rada, kratke scenarije sa napadima, uključujući zlonamerni softver na inženjerskoj stanici, i dugi zajednički rad sa postrojenjem WADI iz 2023. godine. Zato se u radovima uvek navodi tačna verzija.

## Slide 29: Dodatni skup: postrojenje HAI
03 · SWAT I HAI
P1 · Kotao
Emerson Ovation DCS
P2 · Turbina
GE Mark VIe DCS, rotor
P3 · Prečišćavanje vode
Siemens S7-300 PLC, pumpanje između dva rezervoara
P4 · HIL simulacija
dSPACE SCALEXIO i Siemens S7-1500 povezuju procese u simulaciju proizvodnje električne energije
Prikupljanje podataka
OPC UA mrežni prolaz, zapis svake sekunde
Napadi menjaju zadate vrednosti, procesne promenljive, upravljačke izlaze i parametre regulatora.
ETRI, Daejeon, Južna Koreja
Tri stvarna upravljačka sistema
Hardver u petlji
Javno dostupni podaci
29
Notes: HAI, odnosno HIL-based Augmented ICS, jeste ispitno postrojenje južnokorejskog instituta ETRI. Sastoji se od tri stvarna upravljačka sistema različitih proizvođača: kotla, turbine i postrojenja za vodu. Povezuje ih sistem hardvera u petlji, koji ih uključuje u zajedničku simulaciju proizvodnje električne energije. Podaci se prikupljaju preko OPC UA mrežnog prolaza jednom u sekundi. Napadi su usmereni na zadate vrednosti, procesne promenljive, upravljačke izlaze i parametre regulatora.

## Slide 30: Verzije skupa HAI
03 · SWAT I HAI
Verzija | Tačaka | Normalan rad | Napadi | Trajanje testa
HAI 20.07 | 59 | 177 h | 38 | 123 h
HAI 21.03 | 78 | 352 h | 50 | 112 h
HAI 22.04 | 86 | 279 h | 58 | 100,3 h
HAI 23.05 | 86 | 249 h | 52 | 79 h
HAIEnd 23.05 | 225 | 249 h | 52 | 79 h
Naziv verzije označava godinu i mesec objavljivanja. HAIEnd 23.05 sadrži iste periode kao HAI 23.05, ali sa proširenim skupom tačaka. Izvor: repozitorijum icsdataset/hai.
Javno dostupni podaci
30
Notes: Skup HAI objavljen je u više verzija, čiji naziv označava godinu i mesec izdavanja. Svaka verzija sadrži podatke za obuku, sa normalnim radom, i podatke za testiranje, sa napadima. Broj tačaka, odnosno promenljivih, rastao je sa 59 u prvoj verziji na 86, a proširena verzija HAIEnd 23.05 sadrži 225 tačaka. Broj napada po verziji kreće se od 38 do 58. Brojevi su preuzeti iz zvaničnog repozitorijuma skupa.

## Slide 31: Format, pristup i licenca skupa HAI
03 · SWAT I HAI
test1.csv.gz · oblik zapisa
timestamp, P1_…, P2_…, P3_…, P4_…, attack
gggg-MM-dd hh:mm:ss, vrednosti tačaka, 0 ili 1
Format
CSV komprimovan alatom gzip, prva kolona je vreme, poslednja oznaka napada.
Distribucija
Repozitorijum na GitHubu, uz Git LFS za novije verzije, i platforma Kaggle.
Licenca
Slobodna licenca Creative Commons, bez zahteva za pristup.
Skup je korišćen na takmičenjima HAICon u detekciji anomalija, pa postoje javno uporedivi rezultati.
Javno dostupni podaci
31
Notes: Skup HAI distribuira se kao komprimovani CSV fajlovi. Prva kolona je vremenska oznaka, zatim slede procesne tačke čiji naziv počinje oznakom procesa, a poslednja je oznaka napada. Zaglavlje na slajdu prikazuje oblik zapisa i nije potpuno. Skup se slobodno preuzima sa GitHuba ili platforme Kaggle, pod licencom Creative Commons. Repozitorijum navodi licencu CC BY-SA 4.0, a metapodaci CC BY 4.0, pa pri korišćenju treba poštovati strožu varijantu. Skup je korišćen i na takmičenjima HAICon.

## Slide 32: Poređenje skupova SWaT i HAI
03 · SWAT I HAI
Obeležje | SWaT (A1, 2015) | HAI (23.05)
Postrojenje | Fizička replika prečišćavanja vode | Tri stvarna sistema povezana HIL simulacijom
Broj promenljivih | 51 senzor i aktuator | 86 tačaka (225 u verziji HAIEnd)
Normalan rad | 7 dana | 249 sati
Napadi | 41 napad tokom 4 dana | 52 napada tokom 79 sati
Mrežni saobraćaj | Da | Ne, samo procesni podaci
Pristup | Zahtev institutu iTrust | Slobodno preuzimanje
Glavna prednost | Najčešće korišćen, mnogo uporedivih radova | Novije verzije i raznovrsniji napadi
Provera na dva različita skupa smanjuje rizik da metoda bude prilagođena samo jednom postrojenju.
Javno dostupni podaci
32
Notes: SWaT i HAI se dopunjuju. SWaT je fizička replika jednog procesa, sa mrežnim saobraćajem, i najčešće je korišćen u literaturi, pa se nova metoda lako poredi sa postojećim. HAI povezuje tri stvarna upravljačka sistema, slobodno je dostupan i ima novije verzije sa većim brojem raznovrsnijih napada. Za HAI smo naveli verziju 23.05 kao najnoviju u repozitorijumu. Provera metode na oba skupa daje pouzdaniju sliku o njenoj opštosti.

## Slide 33: Bitnost u informacionim sistemima
04
DEO ČETVRTI
Zašto su javno dostupni podaci važni za bezbednost informacionih sistema i koji rizici prate njihovu upotrebu.
Uloga podataka
Obaveštajni podaci
Dvostrana priroda
Upravljanje podacima
Integritet i poreklo
Javno dostupni podaci
33
Notes: Četvrti deo: bitnost javno dostupnih podataka u informacionim sistemima. Razmatramo njihovu ulogu u istraživanju i praksi, javne obaveštajne podatke o pretnjama, činjenicu da iste podatke mogu koristiti i napadači, kao i pitanja poverljivosti, integriteta i porekla podataka.

## Slide 34: Uloga javnih podataka u bezbednosti
04 · INFORMACIONI SISTEMI
Ponovljivost istraživanja
Drugi istraživači mogu ponoviti eksperiment i proveriti zaključke.
Uporedivost metoda
Različiti pristupi vrednuju se na istim podacima i istim metrikama.
Razvoj i provera alata
Sistemi za detekciju upada testiraju se pre uvođenja u stvarno okruženje.
Obrazovanje i vežbe
Studenti i operateri uče na realnim podacima, bez pristupa stvarnom postrojenju.
Bezbednosna odluka je onoliko dobra koliko su dobri podaci na kojima je doneta.
Javno dostupni podaci
34
Notes: Javni podaci imaju četiri osnovne uloge. Omogućavaju ponovljivost istraživanja, što je osnovni zahtev naučnog metoda. Omogućavaju poređenje različitih metoda pod istim uslovima. Koriste se za razvoj i proveru alata, kao što su sistemi za detekciju upada, pre njihovog uvođenja. I konačno, služe za obrazovanje, jer studenti i operateri mogu da rade sa realnim podacima bez pristupa stvarnom postrojenju.

## Slide 35: Javni obaveštajni podaci o pretnjama
04 · INFORMACIONI SISTEMI
Izvor | Sadržaj | Upotreba
CVE i NVD | Identifikatori i opisi ranjivosti, ocena CVSS | Procena rizika i redosled zakrpa
Upozorenja CISA za ICS | Ranjivosti industrijske opreme po proizvođaču | Praćenje opreme u inventaru
MITRE ATT&CK for ICS | Taktike i tehnike napadača | Modelovanje pretnji i planiranje detekcije
Izveštaji o incidentima | Analize stvarnih napada | Učenje iz tuđih iskustava
STIX i TAXII | Standardni format i protokol razmene | Automatsko deljenje indikatora
Povezivanjem upozorenja sa inventarom opreme organizacija zna koje se pretnje odnose upravo na nju.
Javno dostupni podaci
35
Notes: Pored istraživačkih skupova, za bezbednost informacionih sistema važni su i javni obaveštajni podaci o pretnjama. Baze ranjivosti CVE i NVD daju identifikatore i ocene ozbiljnosti, američka agencija CISA objavljuje upozorenja za industrijsku opremu, a MITRE ATT&CK opisuje ponašanje napadača. Standardi STIX i TAXII omogućavaju automatsku razmenu ovakvih podataka. Njihova prava vrednost nastaje tek kada se povežu sa inventarom opreme sopstvene organizacije.

## Slide 36: Dvostrana priroda javnih podataka
04 · INFORMACIONI SISTEMI
Branilac
Obučava i proverava detektore napada
Procenjuje izloženost sopstvenih sistema
Uči iz analiza stvarnih incidenata
Planira zaštitu prema poznatim tehnikama
Napadač
Pronalazi izložene uređaje preko javnih pretraživača
Koristi javnu tehničku dokumentaciju i tendere
Prati objavljene ranjivosti pre nego što se zakrpe
Uči kako se izbegavaju poznate metode detekcije
Zato se primenjuje odgovorno objavljivanje: korisno znanje se deli, a osetljivi detalji se kontrolišu do otklanjanja ranjivosti.
Javno dostupni podaci
36
Notes: Javni podaci služe i braniocima i napadačima. Branilac ih koristi za obuku detektora, procenu izloženosti i učenje iz incidenata. Napadač ih koristi za izviđanje iz otvorenih izvora: pronalazi uređaje dostupne sa interneta, čita javnu tehničku dokumentaciju i tendere i prati objavljene ranjivosti. Odgovor struke je odgovorno objavljivanje, kod koga se ranjivost najpre prijavljuje proizvođaču, a detalji objavljuju tek kada postoji zakrpa ili zaštitna mera.

## Slide 37: Poverljivost, anonimizacija i etika
04 · INFORMACIONI SISTEMI
Klasifikacija podataka
Pre objavljivanja se procenjuje šta podatak otkriva o postrojenju, opremi i ranjivostima.
Anonimizacija OT podataka
Uklanjanje IP adresa i naziva lokacija, preimenovanje tagova, skaliranje vrednosti i pomeranje vremena.
Podaci o ličnosti
Korisnički nalozi u logovima podležu propisima o zaštiti podataka o ličnosti.
Istraživačka etika
Napadi se izvode samo na ispitnim postrojenjima i simulacijama, a podaci koriste u skladu sa licencom.
Anonimizacija procesnih podataka je teška: oblik signala i odnosi među promenljivima mogu otkriti vrstu i lokaciju postrojenja.
Javno dostupni podaci
37
Notes: Objavljivanje podataka iz stvarnih sistema zahteva pažljivo upravljanje. Podaci se najpre klasifikuju prema tome šta otkrivaju, zatim se anonimizuju uklanjanjem adresa i naziva, preimenovanjem tagova, skaliranjem vrednosti i pomeranjem vremena. Ako logovi sadrže korisničke naloge, primenjuju se propisi o zaštiti podataka o ličnosti, u Srbiji Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Treba imati na umu da ni anonimizacija nije potpuna, jer sam oblik signala može otkriti postrojenje.

## Slide 38: Integritet i poreklo podataka
04 · INFORMACIONI SISTEMI
Pretnje
Trovanje podataka za obuku
Model nauči napad kao normalno ponašanje.
Lažni podaci u radu
Detektor dobija prilagođene vrednosti umesto stvarnih.
Pogrešne oznake
Netačan početak ili kraj napada iskrivljuje metrike.
Mere
Heš vrednosti i verzije
Svaki fajl skupa ima kontrolni zbir, a rad navodi verziju.
Praćenje porekla
Zna se ko je podatak napravio, izmenio i kada.
Fizička provera
Vrednosti se porede sa invarijantama procesa.
Javno dostupni podaci
38
Notes: Ako podaci nisu verodostojni, ni odluke zasnovane na njima nisu pouzdane. Napadač može zatrovati podatke za obuku, tako da model napad nauči kao normalno ponašanje, ili tokom rada podmetnuti lažne vrednosti. I nenamerne greške u oznakama iskrivljuju rezultate. Zaštita obuhvata kontrolne zbirove i verzionisanje skupova, praćenje porekla podataka i proveru fizičke usklađenosti vrednosti sa invarijantama procesa.

## Slide 39: Primena u našoj SCADA platformi
05
DEO PETI
Kako se javni skupovi podataka uvoze, mapiraju na tagove i reprodukuju u platformi SCADALattice.
Zahtev specifikacije
Tok uvoza
Mapiranje kolona
Kvalitet pri uvozu
Reprodukcija
Planirani eksperiment
Javno dostupni podaci
39
Notes: Peti deo: primena stečenog znanja u našoj SCADA platformi. Pokazujemo kako specifikacija projekta predviđa uvoz i reprodukciju strukturiranih vremenskih podataka i kako se na taj način skup SWaT može koristiti za proveru alarma i detekcije u platformi.

## Slide 40: Zahtev SC-11: reprodukcija podataka
05 · PRIMENA U PLATFORMI
Element | Sadržaj iz specifikacije SCADALattice
Zahtev | Sistem mora uvoziti strukturirane vremenske podatke i mapirati kolone na postojeće tagove.
Primer | CSV sa kolonama timestamp, level i flow prikazuje se kao nezavisan izvor telemetrije.
Granični uslovi | Nepoznata kolona, netačan format datuma ili nedostajuća vrednost dobijaju eksplicitan kvalitet.
Provera | Skup podataka može da se reprodukuje i zaustavi bez promena izvornog fajla.
Test AT-SC-09 | CSV sa neispravnim vremenom u jednom redu: greška reda je navedena, a nevažeći podatak ne prepisuje aktuelni tag.
Skupovi SWaT i HAI imaju upravo ovaj oblik: CSV sa vremenskom kolonom, kolonama promenljivih i oznakom.
Javno dostupni podaci
40
Notes: Specifikacija projekta već sadrži zahtev koji omogućava rad sa javnim skupovima podataka. Zahtev SC-11 traži uvoz strukturiranih vremenskih podataka i njihovo mapiranje na tagove, uz eksplicitan kvalitet za nepoznate kolone, neispravne datume i nedostajuće vrednosti. Reprodukcija mora moći da se zaustavi bez izmene izvornog fajla, a test prihvatanja AT-SC-09 proverava ponašanje pri neispravnom vremenu. Skupovi SWaT i HAI imaju upravo ovakav oblik.

## Slide 41: Tok uvoza skupa podataka u platformu
05 · PRIMENA U PLATFORMI
CSV skup
Izvorni fajl samo za čitanje
Validacija
Šema, format vremena i redosled
Mapiranje
Kolona na tag, tip i jedinicu
Kvalitet
GOOD, BAD ili greška reda
Reprodukcija
Izvor telemetrije kao simulator
Isti put kao simulator
Reprodukovani podaci prolaze kroz isti adapter i port, pa HMI, historian i alarmi rade bez izmena.
Izolacija
Reprodukcija je zasebna instanca i ne meša se sa telemetrijom drugih izvora.
Bez izmene izvora
Izvorni fajl se samo čita, pa se eksperiment uvek može ponoviti.
Javno dostupni podaci
41
Notes: Uvoz prolazi kroz pet koraka. Izvorni CSV se samo čita, zatim se proverava njegova šema i format vremena, kolone se mapiraju na tagove, svakoj vrednosti se dodeljuje kvalitet, a podaci se reprodukuju kao izvor telemetrije. Ključna arhitekturna odluka je da reprodukcija koristi isti adapter i port kao simulator procesa. Zbog toga HMI, historian i alarmi rade sa javnim skupom bez ikakvih izmena, što je direktna posledica principa iz prve prezentacije.

## Slide 42: Mapiranje kolona skupa SWaT na tagove
05 · PRIMENA U PLATFORMI
Kolona | Tag u platformi | Tip | Jedinica i napomena
LIT101 | swat.p1.lit101 | realan broj | mm, samo čitanje
FIT101 | swat.p1.fit101 | realan broj | m³/h, samo čitanje
MV101 | swat.p1.mv101 | nabrojivi tip | stanja ventila prema dokumentaciji
P101 | swat.p1.p101 | nabrojivi tip | uključena ili isključena
AIT201 | swat.p2.ait201 | realan broj | jedinica prema dokumentaciji
Oznaka | swat.label | oznaka napada | samo za vrednovanje, ne prikazuje se operateru
Mapiranje se čuva kao verzionisana konfiguracija projekta, pa se isti uvoz može ponoviti i proveriti.
Javno dostupni podaci
42
Notes: Svaka kolona skupa preslikava se na tag platforme sa tipom, jedinicom i pravom pristupa. Kontinualna merenja postaju realni brojevi, a stanja ventila i pumpi nabrojivi tipovi, čije se vrednosti tumače prema dokumentaciji skupa. Posebnu pažnju zahteva oznaka napada: ona se uvozi kao zaseban tag koji služi samo za vrednovanje detekcije i ne prikazuje se operateru, jer u stvarnom sistemu takva informacija ne postoji. Nazivi tagova u tabeli su predlog.

## Slide 43: Kvalitet podataka pri uvozu
05 · PRIMENA U PLATFORMI
Slučaj u fajlu | Ponašanje platforme | Kvalitet
Ispravan red | Vrednost se upisuje u tag i istoriju | GOOD
Nedostajuća vrednost | Vrednost se ne izmišlja, beleži se nedostatak | BAD
Vrednost van opsega | Ne prepisuje pouzdanu vrednost taga | BAD
Neispravno vreme | Greška reda se prijavljuje, red se ne primenjuje | greška reda
Nepoznata kolona | Kolona se prijavljuje i ne mapira se | upozorenje
Prekid u podacima | Posle isteka roka svežine tag postaje zastareo | STALE
Isti model kvaliteta važi i za simulatore, pa operater uvek zna koliko može da veruje prikazanoj vrednosti.
Javno dostupni podaci
43
Notes: Javni skupovi nisu savršeni, pa platforma mora jasno da obradi svaki nepravilan slučaj. Nedostajuća vrednost ili vrednost van opsega ne prepisuju pouzdanu vrednost taga i dobijaju loš kvalitet. Red sa neispravnim vremenom prijavljuje se kao greška, što odgovara testu AT-SC-09. Nepoznata kolona se prijavljuje i ne mapira, a prekid u podacima posle roka svežine daje stanje STALE. Ovo je isti model kvaliteta koji koriste i simulatori.

## Slide 44: Reprodukcija i vremenske oznake
05 · PRIMENA U PLATFORMI
Vreme iz skupa koje odgovara trenutku reprodukcije τ
t
skup
=
t
0
+
s · (τ −
τ
0
)
t₀ početak izabranog segmenta skupa
τ₀ trenutak pokretanja reprodukcije
s faktor ubrzanja, na primer 1, 10 ili 60
simulatedAt
Vreme iz skupa, za analizu i poređenje sa oznakom napada.
receivedAt
Stvarno vreme prijema, za svežinu podatka i revizioni zapis.
Upravljanje reprodukcijom
Pokretanje, pauza i zaustavljanje kao kod svake instance.
Javno dostupni podaci
44
Notes: Pošto skup SWaT traje danima, reprodukcija se može ubrzati. Formula preslikava trenutak reprodukcije u vreme iz skupa: počinje se od izabranog segmenta, a faktor s određuje ubrzanje. Svako očitavanje nosi dve vremenske oznake, kao i telemetrija simulatora: vreme iz skupa, koje služi za poređenje sa oznakom napada, i stvarno vreme prijema, koje služi za proveru svežine i reviziju. Reprodukcija se pokreće, pauzira i zaustavlja kao svaka druga instanca u platformi.

## Slide 45: Plan eksperimenta sa skupom SWaT
05 · PRIMENA U PLATFORMI
01
Izdvojiti segment sa napadom na prvu fazu
Normalan rad pre napada, napad i oporavak
02
Mapirati LIT101, FIT101, MV101 i P101
Verzionisana konfiguracija uvoza
03
Podesiti alarm visokog nivoa za LIT101
Prag, histereza i kašnjenje
04
Dodati invarijantu ventil i protok
Otvoren MV101 zahteva protok na FIT101
05
Reprodukovati segment uz ubrzanje
HMI, trend i alarmi rade kao sa simulatorom
06
Uporediti alarme sa oznakom napada
Preciznost, odziv i vreme do detekcije
Eksperiment je planiran. Rezultati će biti prikazani nakon realizacije uvoza u platformi.
Javno dostupni podaci
45
Notes: Ovaj eksperiment povezuje sve celine prezentacije. Iz skupa SWaT izdvaja se segment sa napadom na prvu fazu, promenljive se mapiraju na tagove, podešavaju se alarm visokog nivoa i invarijanta koja povezuje ventil i protok, a segment se reprodukuje u platformi. Na kraju se alarmi platforme porede sa oznakom napada, uz metrike iz drugog dela prezentacije. Napominjemo da je eksperiment u fazi plana i da rezultati još nisu dostupni.

## Slide 46: Zaključak
ZAVRŠNI DEO
01
Javni podaci
Omogućavaju istraživanje bez pristupa stvarnim postrojenjima, ali imaju jasna ograničenja.
02
Analiza
Pravilna priprema i evaluacija važnije su od složenosti modela.
03
SWaT i HAI
Dopunjuju se po vrsti postrojenja, sadržaju i načinu pristupa.
04
Informacioni sistemi
Vrednost podataka zavisi od njihovog integriteta, porekla i odgovornog deljenja.
05
Primena u platformi
Zahvaljujući zajedničkom portu, javni skup se u platformi SCADALattice reprodukuje kao simulator, uz isti model kvaliteta, alarme i prikaze.
Javno dostupni podaci
46
Notes: Zaključno, javno dostupni podaci su nezamenljivi za istraživanje bezbednosti industrijskih sistema, ali rezultate na njima treba tumačiti oprezno. Kvalitet analize više zavisi od pravilne pripreme i evaluacije nego od složenosti modela. SWaT i HAI se međusobno dopunjuju. Za informacione sisteme ključni su integritet, poreklo i odgovorno deljenje podataka. Konačno, arhitektura naše platforme omogućava da se javni skup koristi na isti način kao simulator, što otvara put ka ponovljivim eksperimentima sa alarmima i detekcijom.

## Slide 47: Literatura
ZAVRŠNI DEO
[1]
J. Goh, S. Adepu, K. N. Junejo, A. Mathur, „A Dataset to Support Research in the Design of Secure Water Treatment Systems”, CRITIS, 2016.
[2]
A. P. Mathur, N. O. Tippenhauer, „SWaT: A Water Treatment Testbed for Research and Training on ICS Security”, CySWater, 2016.
[3]
C. M. Ahmed, V. R. Palleti, A. P. Mathur, „WADI: A Water Distribution Testbed for Research in the Design of Secure Cyber Physical Systems”, CySWater, 2017.
[4]
H.-K. Shin i dr., „HAI 1.0: HIL-based Augmented ICS Security Dataset”, USENIX CSET, 2020.
[5]
H.-K. Shin i dr., „Two ICS Security Datasets and Anomaly Detection Contest on the HIL-based Augmented ICS Testbed”, CSET, 2021.
[6]
R. Taormina i dr., „Battle of the Attack Detection Algorithms: Disclosing Cyber Attacks on Water Distribution Networks”, J. Water Resour. Plan. Manage., 2018.
[7]
M. Conti, D. Donadel, F. Turrin, „A Survey on Industrial Control System Testbeds and Datasets for Security Research”, IEEE Commun. Surveys Tuts., 2021.
[8]
A. Tantawy, „On the Elements of Datasets for Cyber Physical Systems Security”, arXiv:2208.08255, 2022.
[9]
M. D. Wilkinson i dr., „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship”, Scientific Data, 2016.
[10]
S. Kim i dr., „Towards a Rigorous Evaluation of Time-Series Anomaly Detection”, AAAI, 2022.
[11]
iTrust, SUTD, opisi skupova SWaT i WaDi, sutd.edu.sg/itrust · repozitorijum HAI, github.com/icsdataset/hai.
[12]
SCADALattice — Tehnička specifikacija, Projekat 01, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
Javno dostupni podaci
47
Notes: Literatura obuhvata izvorne radove o skupovima SWaT, WADI, HAI i BATADAL, preglede ispitnih postrojenja i skupova podataka, radove o kvalitetu skupova i o evaluaciji detekcije anomalija, kao i zvanične stranice sa opisima skupova. Hvala na pažnji.