## Slide 1
ПРИМЕЊЕНО СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ОСНОВЕ ДИСТРИБУИРАНОГ ПРОГРАМИРАЊА
Ток података и read
модели
Од мрежне поруке до поуздане информације
ТЕЛЕМЕТРИЈА
Пријем
Запис
Read модел
сва мерења
свежина
Факултет техничких наука · Универзитет у Новом Саду
Нови Сад
Notes: Од мрежне поруке до поуздане информације

## Slide 2
ПРОВЕРА
Садржај презентације
01
Појмови и границе
Кључни појмови,
одговорности компоненти и
конкретан failure сценарио.
03–10
02
Дистрибуирани ток
Шема тока и гаранције које
повезују компоненте система.
11–13
03
Код и failure
тестови
Покретање примера,
доменско правило, тест и
видљиви исходи.
14–18
04
Примена и провера
Принципи, замке, задатак уз
пример и примена на
пројектну целину.
19–26
Основе дистрибуираног програмирања
02

## Slide 3
01
ПРВИ ДЕО
Појмови и границе
Кључни појмови, одговорности компоненти и конкретан failure сценарио.
Основе дистрибуираног програмирања
03

## Slide 4
01 · ПОЈМОВИ
Тема и проблем
Раздвојити пријем, валидацију, дистрибуцију и читање података са јасним границама одговорности.
Податак који је стигао са мреже још нема потврђено порекло, квалитет ни
облик погодан за сваког корисника система.
НАПОМЕНА
Раздвојени слојеви чувају порекло информације и допуштају различите погледе на податке, уз отворено приказану
цену кашњења.
Основе дистрибуираног програмирања
04
Notes: Раздвојити пријем, валидацију, дистрибуцију и читање података са јасним границама одговорности.
Податак који је стигао са мреже још нема потврђено порекло, квалитет ни облик погодан за сваког корисника система.
Раздвојени слојеви чувају порекло информације и допуштају различите погледе на податке, уз отворено приказану цену кашњења.

## Slide 5
01 · ПОЈМОВИ
Четири појма теме
Податак који стигне преко мреже још није поуздана пословна информација.
01
Пријем
извор и основна валидација
02
Нормализација
интерни облик и квалитет
03
Дистрибуција
независни конзументи
04
Read модел
поглед за коришћење
Основе дистрибуираног програмирања
05
Notes: Податак који стигне преко мреже још није поуздана пословна информација.
извор и основна валидација
интерни облик и квалитет
независни конзументи
поглед за коришћење

## Slide 6
01 · ПОЈМОВИ
Пријем поруке
Пријем проверава извор, основну исправност и идентитет поруке пре него што податак постане део унутрашњег тока.
Невалидна порука мора имати видљив исход.
01
Проверава извор и исправност пре уласка у систем.
02
Невалидна порука има видљив, не тих исход.
03
Прва линија одбране од лошег податка.
Основе дистрибуираног програмирања
06
Notes: Пријем проверава извор, основну исправност и идентитет поруке пре него што податак постане део унутрашњег тока. Невалидна порука мора имати видљив исход.
Проверава извор и исправност пре уласка у систем.
Невалидна порука има видљив, не тих исход.
Прва линија одбране од лошег податка.

## Slide 7
01 · ПОЈМОВИ
Нормализација
Нормализација претвара спољашњи формат у стабилан унутрашњи облик уз очувано порекло и време. Тако остатак система
не зависи од детаља сваког извора.
01
Претвара спољашњи формат у стабилан унутрашњи облик.
02
Чува порекло и време настанка поруке.
03
Остатак система не зависи од детаља извора.
Основе дистрибуираног програмирања
07
Notes: Нормализација претвара спољашњи формат у стабилан унутрашњи облик уз очувано порекло и време. Тако остатак система не зависи од детаља сваког извора.
Претвара спољашњи формат у стабилан унутрашњи облик.
Чува порекло и време настанка поруке.
Остатак система не зависи од детаља извора.

## Slide 8
01 · ПОЈМОВИ
Усмеравање
Усмеравање шаље обрађену поруку само компонентама које заиста имају разлог да је тумаче. Оно одваја одговорности и
ограничава непотребне зависности.
01
Шаље поруку само онима којима је заиста потребна.
02
Одваја одговорности између компоненти.
03
Ограничава непотребне зависности.
Основе дистрибуираног програмирања
08
Notes: Усмеравање шаље обрађену поруку само компонентама које заиста имају разлог да је тумаче. Оно одваја одговорности и ограничава непотребне зависности.
Шаље поруку само онима којима је заиста потребна.
Одваја одговорности између компоненти.
Ограничава непотребне зависности.

## Slide 9
01 · ПОЈМОВИ
Read модел
Read модел је приказ прилагођен читању, а не нужно ауторитативно стање. Зато треба јасно показати када је последњи пут
освежен и колико може каснити.
01
Приказ за читање, не ауторитативно стање.
02
Мора показати када је последњи пут освежен.
03
Застарелост је видљива, не скривена од корисника.
Основе дистрибуираног програмирања
09
Notes: Read модел је приказ прилагођен читању, а не нужно ауторитативно стање. Зато треба јасно показати када је последњи пут освежен и колико може каснити.
Приказ за читање, не ауторитативно стање.
Мора показати када је последњи пут освежен.
Застарелост је видљива, не скривена од корисника.

## Slide 10
01 · ПОЈМОВИ
Пример: порука стиже два пута и касно
Телеметријска порука може стићи два пута, а њено време настанка може бити старије од времена пријема.
01
Пријем проверава извор и минимални облик поруке.
02
Нормализација чува квалитет и разлику између времена настанка и пријема.
03
Read модел отворено приказује свежину информације и не претвара дупликат у нови пословни
догађај.
Основе дистрибуираног програмирања
10
Notes: Телеметријска порука може стићи два пута, а њено време настанка може бити старије од времена пријема.
Пријем проверава извор и минимални облик поруке.
Нормализација чува квалитет и разлику између времена настанка и пријема.
Read модел отворено приказује свежину информације и не претвара дупликат у нови пословни догађај.

## Slide 11
02
ДРУГИ ДЕО
Дистрибуирани ток
Шема тока и гаранције које повезују компоненте система.
Основе дистрибуираног програмирања
11

## Slide 12
02 · ТОК
Шема тока података
Податак постаје поуздан тек када су познати његово порекло, квалитет и границе приказа.
Елемент | Улога у току
Пријем | извор и идентитет поруке
Нормализација | квалитет и унутрашњи облик
Дистрибуција | независна обрада
Read модел | поглед са границом свежине
Основе дистрибуираног програмирања
12
Notes: Податак постаје поуздан тек када су познати његово порекло, квалитет и границе приказа.

## Slide 13
02 · ДИЈАГРАМ
Запис и приказ имају различиту сврху
Свако прихваћено мерење остаје у запису, док Read модел прати најновији sequence.
Пријем
Нормализација
Усмеравање
Запис
сва прихваћена мерења
Read модел
последње мерење и свежина
порекло и идентитет
облик • квалитет • време
Закаснело мерење остаје у запису, али не враћа приказ уназад.
Основе дистрибуираног програмирања
13
Notes: Изворни Apply прескаче измену Read модела када је reading.Sequence мањи или једнак LastSequence. Тест за редослед 3 па 2 чува оба мерења у запису и LastSequence 3 у приказу. Старост приказа остаје видљива.

## Slide 14
03
ТРЕЋИ ДЕО
Код и failure тестови
Покретање примера, доменско правило, тест и видљиви исходи.
Основе дистрибуираног програмирања
14

## Slide 15
03 · КОД И ТЕСТ
Покретање примера
Пример раздваја запис од приказа.
terminal · Корен Git репозиторијума nastava.
1
cd "03 Osnove Distribuiranog Programiranja/04 Primeri/05 Tok podataka read model"
2
dotnet run --project src/Odp.Vezba05.ConsoleUi
3
dotnet test Odp.Vezba05.sln
Основе дистрибуираног програмирања
15
Notes: Пример раздваја запис од приказа.

## Slide 16
03 · КОД И ТЕСТ
Правило у коду
Запис чува сва прихваћена мерења, приказ чува само последње.
C# · доменско правило
1
public (StationView View, bool Changed) Apply(StationView? current, TelemetryReading reading)
2
{
3
ArgumentNullException.ThrowIfNull(reading);
4
if (current is not null && reading.Sequence <= current.LastSequence)
5
return (current, false);
6
return (
7
new StationView(
8
reading.StationId,
9
reading.Sequence,
10
reading.MeasuredAt,
11
reading.SignalStrengthDbm),
12
true);
13
}
Основе дистрибуираног програмирања
16
Notes: Запис чува сва прихваћена мерења, приказ чува само последње.

## Slide 17
03 · КОД И ТЕСТ
Тест који задаје квар
Мерење које закасни остаје у запису, али не мења приказ.
C# · NUnit
1
[Test]
2
public void Ingest_WhenOlderReadingArrivesLate_KeepsItInTheLogButNotInTheView()
3
{
4
_handler.Ingest(Reading(3, -88));
5
var outcome = _handler.Ingest(Reading(2, -97));
6
using (Assert.EnterMultipleScope())
7
{
8
Assert.That(outcome, Is.EqualTo(new IngestOutcome(true, TelemetryCodes.Stored, ViewChanged:
9
false)));
10
Assert.That(_log.ForStation("GS-NOVI-SAD"), Has.Count.EqualTo(2));
11
Assert.That(_views.Find("GS-NOVI-SAD")!.LastSequence, Is.EqualTo(3));
12
}
13
}
Основе дистрибуираног програмирања
17
Notes: Мерење које закасни остаје у запису, али не мења приказ.

## Slide 18
03 · КОД И ТЕСТ
Испис демонстрације
Приказ који дуго није освежен остаје видљив, али је означен као застарео.
console · исходи демонстрације
1
merenje #1 -> reading_stored, prikaz promenjen: True
2
merenje #3 -> reading_stored, prikaz promenjen: True
3
merenje #2 -> reading_stored, prikaz promenjen: False
4
merenje #0 -> sequence_must_be_positive, prikaz promenjen: False
5
[posle prijema] #3 -88 dBm, staro 5 s, zastarelo: False
6
[dva minuta bez novih merenja] #3 -88 dBm, staro 125 s, zastarelo: True
7
Zapis sadrži 3 merenja, prikaz samo poslednje.
Основе дистрибуираног програмирања
18
Notes: Приказ који дуго није освежен остаје видљив, али је означен као застарео.

## Slide 19
04
ЧЕТВРТИ ДЕО
Примена и провера
Принципи, замке, задатак уз пример и примена на пројектну целину.
Основе дистрибуираног програмирања
19

## Slide 20
04 · ПРИМЕНА
Принципи и замке
Принцип важи тек када је препозната и замка која га тихо поништава.
ПРИНЦИПИ
Стабилан идентитет поруке омогућава да се
препозна њено понављање.
Време настанка и време пријема имају различито
значење.
Read модел показује корисну слику, али мора знати
границу своје свежине.
ЗАМКЕ
Тихо одбацивање поруке без разлога и трага.
Мешање времена извора и пријема.
Read модел који дуплира пословни ефекат при
поновљеној поруци.
Основе дистрибуираног програмирања
20
Notes: Принцип важи тек када је препозната и замка која га тихо поништава.
Стабилан идентитет поруке омогућава да се препозна њено понављање.
Време настанка и време пријема имају различито значење.
Read модел показује корисну слику, али мора знати границу своје свежине.
Тихо одбацивање поруке без разлога и трага.
Мешање времена извора и пријема.
Read модел који дуплира пословни ефекат при поновљеној поруци.

## Slide 21
04 · ПРИМЕНА
Типичне грешке
Ове грешке се најчешће понављају када се принцип површно примени.
01
Тихо одбацивање проблематичне поруке.
02
Мешање времена настанка и пријема.
03
Дупли пословни ефекат при поновљеној поруци.
Основе дистрибуираног програмирања
21
Notes: Ове грешке се најчешће понављају када се принцип површно примени.
Тихо одбацивање проблематичне поруке.
Мешање времена настанка и пријема.
Дупли пословни ефекат при поновљеној поруци.

## Slide 22
04 · ПРИМЕНА
Како се принцип примењује
Кораци показују како се принцип препознаје и доследно спроводи у развоју.
01
Задржати идентитет и квалитет поруке кроз ток.
02
Одредити где се порука одбија.
03
Приказати границу свежине read модела.
Основе дистрибуираног програмирања
22
Notes: Кораци показују како се принцип препознаје и доследно спроводи у развоју.
Задржати идентитет и квалитет поруке кроз ток.
Одредити где се порука одбија.
Приказати границу свежине read модела.

## Slide 23
04 · ПРИМЕНА
Питање за дискусију
Одговор се образлаже failure сценаријем и тестом, а не описом срећног пута.
Који податак код вас сме да касни и како би корисник требало да види да
није потпуно свеж?
ЗА ВЕЖБУ
Који податак у вашем систему може каснити, а ипак остати користан? Како корисник треба да види ту ограду?
Основе дистрибуираног програмирања
23
Notes: Одговор се образлаже failure сценаријем и тестом, а не описом срећног пута.
Који податак код вас сме да касни и како би корисник требало да види да није потпуно свеж?
Који податак у вашем систему може каснити, а ипак остати користан? Како корисник треба да види ту ограду?

## Slide 24
04 · ПРИМЕНА
Задатак уз пример
Проширење примера уз вежбу, правило иде у домен, а доказ у тест.
01
Додати use-case RebuildStationView који брише приказ станице и поново га изводи из записа.
02
Тестом показати да је резултат исти без обзира на редослед којим су мерења првобитно стигла.
Основе дистрибуираног програмирања
24
Notes: Проширење примера уз вежбу, правило иде у домен, а доказ у тест.
Додати use-case RebuildStationView који брише приказ станице и поново га изводи из записа.
Тестом показати да је резултат исти без обзира на редослед којим су мерења првобитно стигла.

## Slide 25
04 · ПРИМЕНА
Примена на пројекат
Принцип са вежбе примењује се на додељену пројектну целину.
01
Идентификовати конкретну дистрибуирану одлуку у својој целини.
02
Имплементирати је са стабилним кодом исхода.
03
Припремити поновљив failure сценарио и тест који га доказује.
Основе дистрибуираног програмирања
25
Notes: Принцип са вежбе примењује се на додељену пројектну целину.
Идентификовати конкретну дистрибуирану одлуку у својој целини.
Имплементирати је са стабилним кодом исхода.
Припремити поновљив failure сценарио и тест који га доказује.

## Slide 26
04 · ПРИМЕНА
Резиме
Тим описује који слој сме да одбије поруку, који јој додељује квалитет и који је чува за касније читање.
Податак постаје поуздан тек када су познати његово порекло,
квалитет и границе приказа.
НАПОМЕНА
Наредна вежба: Команде, послови и идемпотентност.
Основе дистрибуираног програмирања
26
Notes: Тим описује који слој сме да одбије поруку, који јој додељује квалитет и који је чува за касније читање.
Податак постаје поуздан тек када су познати његово порекло, квалитет и границе приказа.
Наредна вежба: Команде, послови и идемпотентност.